ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ.   
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ.

Достаточный уровень

7. По схеме, изображенной на рис. 17, определите показания 
амперметра и общее сопротивление в электрической цепи, 
если R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом.

Дано:
R1 = 5 Ом 
R2 = 3 Ом
U1 =10B

I, R=?

Решение:
R = R1 + R2

R =5 Ом + 3 Ом = 8 Ом

8. Каковы показания амперметра и общее сопротивление электрической  цепи, 
изображенной  на рис.   18, если R1 = 10 Ом, R2 = 2 Ом?

Дано:
R1 = 10 Ом 
R2 = 2 Ом
U =12B

I, R=?

Решение:
R = R1 + R2

R =10 Ом + 2 Ом = 12 Ом

11. По схеме, изображенной на рис. 21, определите показания амперметра 
и сопротивление R2, если R1 = 4 Ом.

Дано:
R1 = 4 Ом 
U1 =8B
U2 =4B

I, R2=?

Решение:

12. Каковы показания амперметра и вольтметра V2 (рис. 22), 
если R1 = 4 Ом, a R2 = 6 Ом?

Дано:
R1 = 4 Ом 
R2 = 6 Ом
U1 =2B

I, U2 =?

Решение:

14. Рассчитайте общее сопротивление цепи 
и определите показания амперметра (рис. 23),

если R1= R2 = 12 Ом.

Дано:
R1 = R2 = 12 Ом
U1 =6B

I, R=?

Решение:

16. Определите показания амперметра А 
и напряжение на концах каждого проводника (рис. 25), 
если R1 = 15 Ом, R2= 10 Ом.

Дано:
R1 = 5 Ом 
R2 = 3 Ом
I 1 =1А

I 2 =1,5А

I, U1, U2 =?

Решение:
I = I 1 + I 2

I =1А + 1,5А = 2,5А

U1= I 1 R1

U1=1А . 5 Ом = 5 В

U2= U1=5 В

17. По схеме, изображенной на рис. 26, рассчитайте напряжение 
на концах каждого проводника и показания амперметров А2 и А, 
если R1 = 20 Ом, R2 = 30 Ом.

Дано:
R1 = 20 Ом 
R2 = 30 Ом
I1 =0,15А

I2, I, U1, U2 =?

Решение:
U1= I 1 R1

U1=0,15А . 20 Ом = 3 В

U2= U1=3 В

24. Для освещения трамвайного вагона используются 120-вольтовые электрические лампы, 
тогда как напряжение в контактной сети трамвая 600 В. Как должны быть включены в такую сеть лампы, чтобы на каждую из них приходилось нормальное напряжение?

Сколько ламп включено в сеть?

Дано:
U1 =120B
U =600B

N=?

Решение:
U = U1 + U2+ … +UN

U = N . U1

25. Моток проволоки сопротивлением 20 Ом разрезали на две части и соединили параллельно. Каково сопротивление соединенной таким образом проволоки?

Дано:
R = 20 Ом

R=?

Решение:
R = R1 + R2

R1 =R2=20 Ом : 2=10 Ом

Средний уровень

7. Каковы показания вольтметра (рис. 34), если R1=3 Ом, R2 = 4 Ом?

Дано:
R1 = 3 Ом 
R2 = 4 Ом
 I =0,5А

U =?

Решение:
R = R1 + R2

R =3 Ом + 4 Ом = 7 Ом

U = I . R

U = 0,5А . 7 Ом = 3,5 В

9. По схеме, изображенной на рис. 36, 
определите показания амперметра и вольтметра V2, 
если R1 = 30 Ом, R2 = 20 Ом.

Дано:
R1 = 30 Ом 
R2 = 20 Ом
 U1 = 3 В

U2 =?

Решение:

U2 = I2 . R2

U2 = 0,1 А . 20 Ом = 2 В

10. Определите сопротивление лампы Л1 (рис. 37), 
если R1=25 Ом, R2= 15 Ом.

Дано:
R1 = 25 Ом 
R2 = 15 Ом
 U = 30 В

I =0,5А

R3 =?

Решение:

11. По схеме, изображенной на рис. 38, 
определите показания амперметра 
и рассчитайте сопротивление проводника R2, если R1 = 16 Ом.

Дано:
R1 = 16 Ом 
U1 = 12 В

U2 = 6 В

I, R2 = ?

Решение:

14. Определите силу тока в лампочке и ее сопротивление (рис. 40).

Дано:
I = 1,5А

I1 = 1А

U2 = 8 В

I2, R2 =?

Решение:

15. Определите сопротивление проводника R2 (рис. 41), если R1 = 10 Ом.

Дано:
R1 = 10 Ом 
I1 = 2А

I = 6А

U1 = 3 В

R2 =?

Решение:

21. Проводники с сопротивлениями R1=2 Ом, R2=3 Ом, R3=5 Ом соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите сопротивление этой цепи.

Дано:
R1 = 2 Ом 
R2 = 3 Ом
R3 = 5 Ом

R = ?

Решение:

23. Сколько электрических лампочек нужно взять, для изготовления елочной гирлянды, чтобы ее можно было включать в осветительную сеть с напряжением 220 В, если каждая лампа имеет сопротивление 23 Ом и рассчитана на силу тока 0,28 А?

Дано:
R1 = 23 Ом 
I1 = 0,28А

U = 220 В

N =?

Решение:

25. Какой резистор надо соединить параллельно с резистором в 300 Ом, 
чтобы получить сопротивление 120 Ом?

Дано:
R1 = 300 Ом 
R = 120 Ом

R2 = ?

Решение:

Высокий уровень

7. По схеме, приведенной на рис. 51, определите напряжение на концах каждого проводника 
и сопротивление лампочки Л1, если R1 = 4 Ом, R2 = 6 Ом

Дано:
R1 = 4 Ом 
R2 = 6 Ом
 I =0,5А

U =10 В

U =?

Решение:

8.Участок электрической цепи содержит три проводника сопротивлением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последовательно. 
Вычислите силу тока в каждом проводнике и напряжение на концах этого участка, 
если напряжение на концах второго проводника равно 40 В.

Дано:
R1 = 10 Ом 
R2 = 20 Ом

R2 = 30 Ом
 U2 =40 В

I1, I2, I3 =?

U1, U3 =?

Решение:

23. Четыре резистора соединены параллельно. 
Их сопротивления равны соответственно 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом и 4 Ом. 
Какова сила тока в каждом резисторе, если в общей части цепи течет ток силой 50 А? 
Каково напряжение на каждом резисторе?

Дано:
R1 = 3 Ом 
R2 = 4 Ом
 I =0,5А

U =?

Решение:

24. Вычислите величину сопротивления R3, если   R1= 6 Ом, R2= 4 Ом, I 2= 3 А, I = 9 А.

Дано:
R1 = 6 Ом 
R2 = 4 Ом
 I2 =3А

I =9А

R3 =?

Решение:

25. Четыре лампы сопротивлением 4 Ом, 5 Ом, 10 Ом и 20 Ом соединены параллельно. 
Определите напряжение на каждой лампе и силу тока в каждой из них, 
если в первой течет ток силой 2,5 А. 
Какова сила тока в неразветвленной части цепи?

Дано:
R1 = 4 Ом 
R2 = 5 Ом

R3 = 10 Ом

R4 = 20 Ом

I1 =2,5А

I  =?

Решение:

26. Амперметр А показывает силу тока 1,6 А при напряжении 120 В. 
Сопротивление резистора R1=100 Ом. 
Определите сопротивление резистора R2 и показания амперметров А1 и А2.

Дано:
I =1,6А
U =120 В

R1 = 100 Ом

R2, I1, I2 =?

Решение:

27. Вычислите напряжение на каждом резисторе 
и силу тока проходящего через каждый проводник (рис. 57), 
если R1=2 0м, R2 = 2 0м, R3 = 1 Ом, R4 = 4 0м, R5=1 Ом, R6 = 2 0м

Дано:
R1 = 2 Ом 
R2 = 2 Ом

R3 = 1 Ом 
R4 = 4 Ом
R5 = 1 Ом 
R6 = 2 Ом
 I =1А

U =?

Решение:

28. Вычислите сопротивление цепи, представленной на рисунке, 
если сопротивление каждого из резисторов равно 1 Ом.

Дано:
R1 = 3 Ом 
R2 = 4 Ом
 I =0,5А

U =?

Решение: